Daviskvadrant– brugsvejledning

Geomat har to forskellige typer daviskvadranter, én type bygget i Danmark og én type bygget i USA.

Hvordan udføres en måling?

Man måler altid to vinkler på instrumentet, én på den lille bue og én på den store.

Figur 1 Måling af solhøjden – således holdes instrumentet

| Figur 2. Skyggekrydset anbragt på den lille bue og sigtekrydset på den store bue. | Figur 3. |
| --- | --- |

- Skyggekrydset anbringes i en passende position på et helt antal grader på den lille bue. Det angivne gradtal skal være under det antal grader man skønner zenitdistancen til.

- Gennem sigtekrydsets lille hul sigter man på sprækken i horisontkrydset og drejer instrumentet sådan, at man tillige kan se horisonten gennem sprækken.

- Nu varierer man sigtekrydsets position på den store bue indtil man gennem hullet i sigtekrydset kan se skyggekrydsets skygge på horisontkrydset, sådan at den øverste del af skyggen flugter med horisonten set gennem sprækken.

- Til sidst aflæser man de to vinkler a og b på henholdsvis den lille bue og den store bue – se fig.3.

Hvordan aflæser man de to vinkler?

På daviskvadranten bygget i Danmark foretages aflæsningen som vist på følgende figurer:

| Figur 4. Aflæsning på lille bue. | Figur 5. Aflæsning på store bue. |
| --- | --- |

Aflæsning på den lille bue (se fig.4): Skyggekrydsets øverste kant står ved 39 grader på den lille bue. Man aflæser altså 39 grader.

Aflæsning på store bue (se fig.5): Sigtekrydsets hul ligger i krydsets vandrette midterlinje. Denne midterlinjes beliggenhed er markeret med det stykke af krydset, der går ind over den store bue. Positionen aflæses til 11 grader og 40 bueminutter.

De to aflæste gradtal lægges sammen og man får dermed solens zenitdistance, som altså i dette tilfælde er 50 grader og 40 bueminutter.

På daviskvadranten bygget i USA foretages aflæsningen som vist på følgende figurer:

| Figur 13. Aflæsning på lille bue. | Figur 14. Aflæsning på stor bue. |
| --- | --- |

I princippet kan man ved hjælp af transversalskalaen på den store bue aflæse vinkler med en nøjagtighed på 1 bueminut. I praksis er det næppe realistisk at regne med mindre end spring på 10 bueminutter.